LDR
© 2015 Richel Bilderbeek

---
Overzicht
- Wat is een LDR?
- Waarvoor kun je een LDR gebruiken?
- Hoe sluit ik een LDR aan?
- Hoe lees ik een LDR uit?

---
Wat is een LDR?
- LDR:
  - Light
  - Dependent
  - Resistor
- Een lichtafhankelijke weerstand

---
Waarvoor?
Om te kunnen kijken hoeveel licht ergens is

---
Aansluiten
- Van 5V naar LDR
- Van andere kant LDR
  - Naar A0
  - Naar weestand van 1000 Ohm (bruin,zwart,rood,goud)
- Weerstandje naar GND

---
AnalogReadSerial
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int sensorValue = analogRead(A0);
Serial.println(sensorValue);
delay(1); // delay in between reads for stability
}