LDR en piëzo
© 2015 Richel Bilderbeek

---
Overzicht
- Wat is een LDR? Wat is een piëzo?
- Waarvoor kun je een LDR en piëzo gebruiken?
- Hoe sluit ik een LDR en piëzo aan?
- Hoe programmeer ik een LDR en piëzo?

---
Wat is een LDR?
- LDR:
  - Light
  - Dependent
  - Resistor
- Een lichtafhankelijke weerstand

---
Wat is een piëzo?
- Piëzo, spreek uit: 'piejeezo'
- Een simpel speakertje

---
Waarvoor is een LDR?
Om te kunnen kijken hoeveel licht ergens is

---
Waarvoor is een piëzo?
Om geluid te maken

---
Waarvoor kun je een LDR en piëzo gebruiken?
- Reageren op licht met geluid
- Ook wel: een (soort) theremin
- Zie bijvoorbeeld YouTube

---
LDR aansluiten
- Van 5V naar LDR
- Van andere kant LDR
  - Naar A0
  - Naar weestand van 1000 Ohm (bruin,zwart,rood,goud)
- Weerstandje naar GND

---
Piëzo aansluiten
- Van pin 8 → weerstand van 1000 Ohm (bruin, zwart, rood, goud) → piezo → GND
- Piezo kan op beide manieren worden aangesloten

---
Piëzo en led aansluiten

---
LDR uitlezen
const int pin_ldr = A0;
void setup() {
pinMode(pin_ldr,INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
const int ldr_waarde
= analogRead(pin_ldr);
Serial.println(ldr_waarde);
delay(1000);
}

---
Piëzo aansturen
const int pin_piezo = 8;
void setup() {
pinMode(pin_piezo,OUTPUT);
}
void loop() {
tone(pin_piezo,440,1000);
delay(1);
}

---
LDR en piëzo aansturen 1/2
const int pin_ldr = A0;
const int pin_piezo = 9;
void setup() {
pinMode(pin_ldr,INPUT);
pinMode(pin_piezo,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}

---
LDR en piëzo aansturen 2/2
void loop() {
const int ldr_waarde
= analogRead(pin_ldr);
Serial.println(ldr_waarde);
tone(pin_piezo,ldr_waarde,100);
delay(1);
}